## Slide 1
Strategi
Tata Letak (Layout)
BAB 9

## Slide 2: Outline
Global Company Profile: McDonald’s
Penting Strategisnya Keputusan Layout
Jenis-jenis Layout
Layout kantor
Layout Ritel
Layout Gudang dan Toko

## Slide 3: Outline - Continued
Layout Posisi Tetap
Layout Berorientasi-Process
Sel Kerja
Layout Berulang dan Layout Produk

## Slide 4: Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti Bab ini, Anda diharapkan mampu:
Mendiskusikan pentingnya isu-isu dalam bidang layout kantor
Mendefinisikan tujuan layout ritel
Mendiskusikan Manajemen gudang modern dan istilah seperti ASRS, cross-docking, dan random stocking
Mengidentifikasi kapan seharusnya layouts posisi tetap diterapkan

## Slide 5: Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti Bab ini, Anda diharapkan mampu:
Menjelaskan bagaimana mencapai layout fasilitas berorientasi proses yang baik.
Mendefinisikan sel kerja dan kebutuhan sebuah sel kerja
Mendefinisikan Layout berorientasi-produk
Menjelaskan bagaimana menyeimbangkan aliran produksi pada layout fasilitas perorientasi produk atau perulangan

## Slide 6: Learning Objectives
When you complete this chapter you should be able to:
Explain how to achieve a good process-oriented facility layout
Define work cell and the requirements of a work cell
Define product-oriented layout
Explain how to balance production flow in a repetitive or product-oriented facility

## Slide 7: Inovasi-inovasi pada McDonald
Tempat duduk dalam ruang (indoor) (1950an)
Jendela Drive-through (1970an)
Menambahkan breakfast pada menu (1980an)
Menambah area bermain (akhir 1980an)
Desain ulang dapur (1990an)
Kios swalayan (2004)
Tiga Sesi makan malam terpisah
© 2014 Pearson Education, Inc.

## Slide 8: Inovasi-inovasi pada McDonald
Tempat duduk dalam ruang (indoor) (1950an)
Jendela Drive-through (1970an)
Menambahkan breakfast pada menu (1980an)
Menambah area bermain (akhir 1980an)
Desain ulang dapur (1990an)
Kios swalayan (2004)
Tiga Sesi makan malam terpisah
© 2014 Pearson Education, Inc.
Enam dari tujuh inovasi adalah keputusan layout

## Slide 9: Inovasi-inovasi pada McDonald’s
Tempat duduk dalam ruang (indoor) (1950an)
Jendela Drive-through (1970an)
Menambahkan breakfast pada menu (1980an)
Mendambah area bermain (akhir 1980an)
Desain ulang dapur (1990an)
Kios swalayan (2004)
Tiga sesi makan malam terpisah
© 2014 Pearson Education, Inc.
Enam dari tujuh inovasi adalah keputusan layout

## Slide 10: Innovations at McDonald’s
Indoor seating (1950s)
Drive-through window (1970s)
Adding breakfast to the menu (1980s)
Adding play areas (late 1980s)
Redesign of the kitchens (1990s)
Self-service kiosk (2004)
Now three separate dining sections
Six out of the seven are layout decisions!
© 2014 Pearson Education, Inc.

## Slide 11: Layout Baru McDonald
Tujuh inovasi utama
Desain ulang seluruh 30.000 outlet seluruh dunia
Tiga area makan malam terpisah
  Zona berlama-lama dengan kursi yang nyaman dan koneksi Wi-Fi
  Zona Ambil dan pergi dengan counter tinggi
  Zona Fleksibel untuk anak dan keluarga
Layout fasilitas adalah sumber keunggulan bersaing
© 2014 Pearson Education, Inc.

## Slide 12: Penting Strategisnya Keputusan Layout
Tujuan strategisnya layout adalah untuk mengembangkan layout yang efektif dan efisien yang dapat memenuhi kebutuhan bersaing perusahaan

## Slide 13: Pertimbangan Desain Layout
Pemanfaatan ruang, peralatan dan orang lebih tinggi
Memperbaiki aliran informasi, bahan dan orang
Memperbaiki moral karyawan dan kondisi kerja yang lebih aman
Memperbaiki interaksi pelanggan/klien
Fleksibilitas

## Slide 14: Pertimbangan Desain Layout
Higher utilization of space, equipment, and people
Improved flow of information, materials, or people
Improved employee morale and safer working conditions
Improved customer/client interaction
Flexibility

## Slide 15: Jenis-jenis Layout
Layout Kantor
Layout Ritel
Layout Gudang
Layout Posisi-Tetap
Layout Orientasi-Proses
Layout Sel-Kerja
Layout Orientasi-Produk

## Slide 16: Types of Layout
Office layout
Retail layout
Warehouse layout
Fixed-position layout
Process-oriented layout
Work-cell layout
Product-oriented layout

## Slide 17: Jenis-jenis Layout
Layout Kantor: Posisi para pekerja, peralatannya, dan ruang/kantor untuk menyediakan pergerakan informasi
Layout Ritel: Mengalokasikan ruang rak dan perilaku respon kepada pelanggan.
Layout Gudang: Ditujukan menyeimbangkan (trade-off) antara ruang dan penanganan bahan

## Slide 18: Jenis-jenis Layout
Layout Posisi-Tetap: Ditujukan untuk kebutuhan layout proyek besar seperti galangan kapal, pesawat terbang, atau bangunan gedung
Layout Beroientasi-Proses: Berhubungan dengan produksi dengan volume rendah dan keragaman tinggi (juga disebut produksi job shop atau intermittent)

## Slide 19: Jenis-jenis Layout
Layout Sel Kerja: Menyusun mesin dan peralatan untuk focus pada produksi satu produk atau kelompok produk yang berhubungan
Layout Orientasi-Produk: Mencari penggunaan tenaga dan mesin terbaik dalam produksi berulang atau kontinyu

## Slide 20: Types of Layout
Fixed-position layout: Addresses the layout requirements of large, bulky projects such as ships and buildings
Process-oriented layout: Deals with low-volume, high-variety production (also called job shop or intermittent production)

## Slide 21: Types of Layout
Work cell layout: Arranges machinery and equipment to focus on production of a single product or group of related products
Product-oriented layout: Seeks the best personnel and machine utilizations in repetitive or continuous production

## Slide 22: Strategi Layout
TABEL 9.1 | Strategi Layout |  | 
 |  | TUJUAN | CONTOH
Kantor |  | Menempatkan pekerja yang sering perlu berhubungan didekatkan satu sama lain | Allstate Insurance Microsoft Corp.
Ritel |  | Menunjukkan kepada pelanggan akan item-item yang memiliki margin tinggi | Kroger’s Supermarket Walgreen’s Bloomingdale’s
Gudang |  | Menyeimbangkan antara penyimpanan biaya rendah dengan penanganan biaya rendah | Federal-Mogul’s warehouse The Gap’s distribution center
Proyek (posisi tetap) |  | Mobilisasi bahan dan peralatan pada area penyimpanan terbatas di sekitar lokasi (situs) proyek | Ingall Ship Building Corp. Trump Plaza Pittsburgh Airport

## Slide 23: Strategi Layout
TABEL 9.1 | Strategi Layout |  | 
 |  | TUJUAN | CONTOH
Job Shop (orientasi-proses) |  | Mengelola bermacam-macam aliran bahan untuk tiap produk | Arnold Palmer Hospital Hard Rock Cafe Olive Garden
Sel Kerja (product family) |  | Mengidentifikasi family produk, membangun tim, anggota tim lintas kereta | Hallmark Cards Wheeled Coach Ambulances
Berulang/ Kontinyus (orientasi produk) |  | Menyelaraskan waktu tugas pada tiap stasiun kerja | Sony’s TV assembly line Toyota Scion

## Slide 24: Layout yang baik mempertimbangkan:
Peralatan Material handling
Kapasitas dan kebutuhan ruang
Lingkungan dan Estetika
Aliran informasi
Biaya pergerakan antar berbagai area kerja

## Slide 25: LAYOUT KANTOR

## Slide 26: Layout Kantor
Mengelompokkan karyawan, peralatannya, dan ruang untuk menyediakan kenyamanan dan pergerakan informasi.
Pergerakan informasi adalah perbedaan utama
Biasanya dalam keadaan mengalir karena seringnya perubahan teknologi

## Slide 27: Bagan Keterhubungan
Figure 9.1

## Slide 28: Layout Kantor
Tiga aspek sosial dan fisik
  Kedekatan (Proximity)
  Privasi (Privacy)
  Permisi (Permission)
Dua kecenderungan utama
  Teknologi informasi
  Kebutuhan dinamis untuk ruang dan layanan

## Slide 29: LAYOUT RITEL

## Slide 30: Layout Ritel Supermarket
Tujuannya adalah untuk memaksimumkan profitabilitas per meter persegi luas lantai
Penjualan dan profitabilitas bervariasi langsung dengan kontak pelanggan

## Slide 31: Lima ide yang sangat membantu untuk Supermarket
Tempatkan item-item yang menarik di selasar toko
Gunakan lokasi yang menonjol untuk item impuls tinggi dan margin tinggi
Distribusikan power item-item ke kedua sisi lorong dan pencar-pencar untuk meningkatkan pandangan item yang lain.
Gunakan lokasi ujung lorong
Sampaikan misi toko melalui penempatan yang cermat dari departemen prospek

## Slide 32: Store Layout
Figure 9.2

## Slide 33: Menempatkan Ritel
Pabrikan membayar fee kepada riteler untuk meminta kepada riteler itu untuk memajang produknya.
Faktor penyumbang
  Keterbatasan ruang di rak
  Meningkatnya produk baru
  Informasi yang lebih baik tentang penjualan, melalui pengumpulan data Poin-of-sale (POS)
  Pengendalian persediaan lebih dekat

## Slide 34: Servicescape
Suasana- Karakteristik latarbelakan seperti pencahayaan, suara, bau, dan temperature
Layout spasial dan fungsional – yang meliputi rencana jalur sirkulasi pelanggan, karakteristik lorong, dan pengelompokan produk
Rambu, simbol, dan artefak - karakteristik desain bangunan yang
membawa makna sosial

## Slide 35: LAYOUT GUDANG

## Slide 36: Layout Pergudangan dan Penyimpanan
Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan keseimbangan antara biaya penanganan dan biaya terkait luas lantai gudang
Memaksimumkan total ruang gudang – memanfaatkannya secara penuh volume sementara tetap mempertahankan biaya penanganan barang/bahan tetap rendah.

## Slide 37: Layout Pergudangan dan Penyimpanan
Semua biaya terkait dengan transaksi:
  Transport masuk
  Penyimpanan
  Mencari dan memindahkan bahan/barang
  Transport keluar
  Peralatan, orang, bahan, supervisi, asuransi, penyusutan
Meminimumkan Minimize kerusakan dan pembusukan

## Slide 38: Layout Pergudangan dan Penyimpanan
Semua biaya terkait dengan transaksi:
  Transport masuk
  Penyimpanan
  Mencari dan memindahkan bahan/barang
  Transport keluar
  Peralatan, orang, bahan, supervisi, asuransi, penyusutan
Meminimumkan kerusakan dan pembusukan
Biaya Material Handling:

## Slide 39: Warehousing and Storage Layouts
All costs associated with the transaction
  Incoming transport
  Storage
  Finding and moving material
  Outgoing transport
  Equipment, people, material, supervision, insurance, depreciation
Minimize damage and spoilage
Material Handling Costs

## Slide 40: Layout Pergudangan dan Penyimpanan
Kepadatan gudang cenderung bervariasi berbanding terbalik dengan jumlah barang yang berbeda yang disimpan
Sistem Penyimpanan dan Pengambilan Otomatis (Automated Storage and Retrieval Systems = ASRS)
dapat meningkatkan
produktivitas gudang
secara signifikan
kira-kira 500%
Lokasi dermaga
adalah elemen
desain utama

## Slide 41: Warehousing and Storage Layouts
Warehouse density tends to vary inversely with the number of different items stored
Automated Storage and Retrieval Systems (ASRSs) can significantly improve warehouse productivity by an estimated 500%
Dock location is a key design element

## Slide 42: Cross-Docking
Barang dipindahkan langsung dari penerimaan ke pengiriman dan tidak ditempatkan di penyimpanan di gudang
Memerlukan penjadwalan ketat dan pengiriman akurat,
Identifikasi bar code atau RFID didgunakan untuk
notifikasi pengiriman lanjutan seperti
barang yang dimuat

## Slide 43: Stocking Acak
Biasanya membutuhkan Automatic Identification Systems (AISs) dan Effective Information Systems
Memungkinkan penggunaan ruang lebih efisien
Tugas kunci (utama)
  Mempertahankan daftar lokasi terbuka
  Memelihara record yang akurat
  Urutan item untuk meminimalkan perjalanan, pilih waktu
  Gabungkan perintah pengambilan
  Tentukan kelas item ke area tertentu

## Slide 44: Customizing
Aktivitas bernilai tambah yang dilakukan di gudang
Memungkinkan strategi biaya rendah dan respons cepat
  Perakitan komponen
  Memuat perangkat lunak
  Perbaikan
  Pelabelan dan kemasan yang disesuaikan

## Slide 45: LAYOUT POSISI TETAP

## Slide 46: Fixed-Position Layout
Produk tetap di satu tempat
Pekerja dan peralatan datang ke situs
Faktor-faktor yang rumit
  Ruang terbatas di situs
  Bahan yang berbeda-beda dibutuhkan pada tahapan proyek yang berbeda
  Volume material yang dibutuhkan bersifat dinamis

## Slide 47: Alternative Strategy
Sebagian besar proyek mungkin diselesaikan di luar lokasi di fasilitas yang berorientasi pada produk
Ini dapat "meningkatkan"
  efisiensi secara signifikan,
  tetapi "hanya mungkin"
  ketika beberapa "unit
  yang serupa perlu dibuat

## Slide 48: LAYOUT BERORIENTASI PROSES (PROCESS LAYOUT)

## Slide 49: Layout Berorientasi Proses
Mesin dan peralatan sejenis dikelompokkan bersama
Fleksibel dan mampu menangani berbagai macam produk atau layanan
Penjadwalan bisa sulit dan pengaturan, penanganan material, dan biaya tenaga kerja bisa tinggi

## Slide 50: Layout Berorientasi Proses
Operasi
Radiologi
Ruang Triase IGD
Tempat tidur
IGD
Farmasi
Admisi IGD
Billing/keluar
Laborat
Patient A – patah tulang kaki
Pasien B - alat pacu jantung tdk
menentu
Figure 9.3

## Slide 51
Atur pusat kerja sehingga dapat meminimalkan biaya penanganan material
Elemen biaya dasar adalah
  Banyaknya beban (atau orang) yang bergerak antar pusat
  Beban jarak (atau orang) berpindah antar pusat
Layout Berorientasi Proses

## Slide 52
Di mana n = banyaknya pusat kerja atau departemen
i, j = departemen individual
Xij = banyaknya beban pindah dari departemen i ke departemen j
Cij = biaya memindah beban antara departemen i dan departemen j
Layout Berorientasi Proses

## Slide 53: Contoh Layout Proses
Buatlah “matrik dari-ke”
Tentukan persyaratan ruang
Kembangkan diagram skematis awal
Tentukan biaya tata letak ini
Coba tingkatkan tata letak
Siapkan rencana terperinci
Atur enam departemen di pabrik untuk meminimalkan biaya penanganan material. Setiap departemen berukuran 20 x 20 kaki dan bangunannya memiliki panjang 60 kaki dan lebar 40 kaki.

## Slide 54: Process Layout Example
Department Assembly Painting Machine Receiving Shipping Testing
(1) (2) Shop (3) (4) (5) (6)
Assembly (1)
Painting (2)
Machine Shop (3)
Receiving (4)
Shipping (5)
Testing (6)
Banyaknya beban per minggu
50 100 0 0 20
30 50 10 0
20 0 100
50 0
0
Figure 9.4
Departemen Perakitan Pengecatan Mesin Workshop Penerimaan Pengiriman Pengujian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perakitan (1)
Pengecatan (2)
Mesin (3)
Penerimaan (4)
Pengiriman (5)
Pengujian (6)

## Slide 55: Process Layout Example
Department Assembly Painting Machine Receiving Shipping Testing
(1) (2) Shop (3) (4) (5) (6)
Assembly (1)
Painting (2)
Machine Shop (3)
Receiving (4)
Shipping (5)
Testing (6)
Banyaknya beban per minggu
50 100 0 0 20
30 50 10 0
20 0 100
50 0
0
Figure 9.4

## Slide 56: Contoh Layout Proses
Area A Area B Area C
Area D Area E Area F
60’
40’
Departemen Departemen Departemen
Penerimaan Pengiriman Pengujian
(4) (5) (6)
Figure 9.5
Departemen Departemen Departemen
Perakitan Pengecatan Mesin Workshop
(1) (2) (3)

## Slide 57: Contoh Layout Proses
Grafik Aliran Interdepartemental
Figure 9.6
100
50
20
50
50
20
10
100
30
Mesin Workshop
(3)
Pengujian
(6)
Pengiriman
(5)
Penerimaan
(4)
Perakitan
(1)
Pengecatan
(2)

## Slide 58: Contoh Layout Proses
Cost = $50 + $200 + $40 (1 and 2) (1 and 3) (1 and 6)
+ $30 + $50 + $10 (2 and 3) (2 and 4) (2 and 5)
+ $40 + $100 + $50 (3 and 4) (3 and 6) (4 and 5)
= $570

## Slide 59: Contoh Layout Proses
Grafik Aliran Interdepartemental Revisi
Figure 9.7
30
50
20
50
10
20
50
100
100
Mesin
workshop (3)
Pengujian
(6)
Pengiriman
(5)
Penerimaan
(4)
Pengecatan
(2)
Perakitan
(1)

## Slide 60: Contoh Layout Proses
Cost = $50 + $100 + $20 (1 and 2) (1 and 3) (1 and 6)
+ $60 + $50 + $10 (2 and 3) (2 and 4) (2 and 5)
+ $40 + $100 + $50 (3 and 4) (3 and 6) (4 and 5)
= $480

## Slide 61: Contoh Layout Proses
Area A Area B Area C
Area D Area E Area F
60’
40’
Departemen Departemen Departemen
Penerimaan Pengirimant Pengujian
(4) (5) (6)
Figure 9.8
Departemen Departemen Departemen
Pengecatan Perakitan Mesin Workshop
(2) (1) (3)

## Slide 62: Software Komputer
Pendekatan grafis hanya berfungsi untuk masalah kecil
Program komputer tersedia untuk memecahkan masalah yang lebih besar
  CRAFT
  ALDEP
  CORELAP
  Factory Flow
  Proplanner

## Slide 63: Software Komputer
Proplanner analysis
  Distance traveled reduced by 38%
Before
After

## Slide 64
Perangkat lunak visualisasi tiga dimensi memungkinkan manajer untuk melihat kemungkinan tata letak dan menilai proses, penanganan material, efisiensi, dan masalah keamanan
Software Komputer

## Slide 65: LAYOUT SEL KERJA (WORK CELL)

## Slide 66: Sel Kerja (Work Cell)
Atur ulang orang dan mesin ke dalam kelompok untuk fokus pada produk tunggal atau grup produk
Teknologi grup mengidentifikasi produk yang memiliki karakteristik serupa untuk sel tertentu
Volume harus membenarkan sel
Sel dapat dikonfigurasikan sebagai desain atau perubahan volume

## Slide 67: Keunggulan Work Cells
Pengurangan persediaan dalam proses kerja
Lebih sedikit ruang lantai yang dibutuhkan
Mengurangi persediaan bahan baku dan barang jadi
Mengurangi biaya tenaga kerja langsung
Peningkatan rasa partisipasi karyawan
Peningkatan penggunaan peralatan dan mesin
Mengurangi investasi dalam mesin dan peralatan

## Slide 68: Kebutuhan Work Cells
Identifikasi keluarga produk
Pelatihan tingkat tinggi, fleksibilitas dan pemberdayaan karyawan
Menjadi mandiri, dengan peralatan dan sumber daya sendiri
Uji (poka-yoke) di setiap stasiun di dalam sel

## Slide 69: Memperbaiki Layout menggunakan Work Cells
Current layout - workers in small closed areas.
Improved layout - cross-trained workers can assist each other. May be able to add a third worker as additional output is needed.
Figure 9.9 (a)
Material

## Slide 70: Memperbaiki Layout menggunakan Work Cells
Current layout - straight lines make it hard to balance tasks because work may not be divided evenly
Improved layout - in U shape, workers have better access. Four cross-trained workers were reduced.
Figure 9.9 (b)
U-shaped line may reduce employee movement and space requirements while enhancing communication, reducing the number of workers, and facilitating inspection

## Slide 71: Staffing dan Balancing Work Cells
Tentukan takt time (time rate)
Takt time =
Total waktu kerja tersedia
Unit diperlukan
Menentukan jumlah operator yang dibutuhkan
Workers required =
Total waktu operasi diperlukan
Takt time

## Slide 72: Staffing dan Balancing Work Cells
Determine the takt time
Takt time =
Total work time available
Units required
Determine the number of operators required
Workers required =
Total operation time required
Takt time

## Slide 73: Contoh Staffing Work Cells
600 Cermin dibutuhkan per hari
Jadwal produksi cermin utk 8 jam per hari
Dari work balance chart total waktu operasi = 140 detik
Waktu standar dibutuhkan
Operasi
Rakit
Cat
Uji
Label
Pack
60
50
40
30
20
10
0

## Slide 74: Contoh Staffing Work Cells
600 Cermin dibutuhkan per hari
Jadwal produksi cermin utk 8 jam per hari
Dari work balance chart total waktu operasi = 140 detik
Takt time = (8 jam x 60 menit) / 600 unit
= .8 menit = 48 detik
Operator diperlukan =
Total waktu operasi diperlukan
Takt time
= 140 / 48 = 2.92

## Slide 75: Staffing Work Cells Example
600 Mirrors per day required
Mirror production scheduled for 8 hours per day
From a work balance chart total operation time = 140 seconds
Takt time = (8 hrs x 60 mins) / 600 units
= .8 min = 48 seconds
Workers required =
Total operation time required
Takt time
= 140 / 48 = 2.92

## Slide 76: Work Balance Charts
Digunakan untuk mengevaluasi waktu operasi dalam sel kerja
Dapat membantu mengidentifikasi operasi bottleneck
Karyawan yang fleksibel dan terlatih silang dapat membantu mengatasi kemacetan tenaga kerja
Kemacetan mesin mungkin memerlukan pendekatan lain

## Slide 77: Work Balance Charts
Used for evaluating operation times in work cells
Can help identify bottleneck operations
Flexible, cross-trained employees can help address labor bottlenecks
Machine bottlenecks may require other approaches

## Slide 78: Focused Work Center and Focused Factory
Pusat Kerja Terfokus
  Identifikasi keluarga besar produk sejenis yang memiliki permintaan besar dan stabil
  Pindahkan produksi dari tujuan umum, fasilitas berorientasi proses ke sel kerja yang besar
Pabrik Terfokus
  Sel kerja yang terfokus di fasilitas terpisah
  Mungkin difokuskan oleh lini produk, tata letak, kualitas, pengenalan produk baru, fleksibilitas, atau persyaratan lainnya

## Slide 79: Focused Work Centre dan Focused Factory
Pusat Kerja Terfokus
  Identifikasi keluarga besar produk sejenis yang memiliki permintaan besar dan stabil
  Bergerak productie van een algemene-doel, procesgerichte faciliteit naar een grote werkcel
Pabrik Terfokus
  Sel kerja yang terfokus di fasilitas terpisah
  Dapat difokuskan pada lini produk, tata letak, kualitas, pengenalan produk baru, fleksibilitas, atau persyaratan lainnya

## Slide 80: LAYOUT BERORIENTASI PRODUK (PRODUCT LAYOUT)

## Slide 81: Layout Berulang dan Berorientasi Produk (Repetitive and Product-Oriented Layout)
Volume cukup untuk penggunaan peralatan tinggi
Permintaan produk cukup stabil untuk membenarkan investasi tinggi dalam peralatan khusus
Produk distandarisasi atau mendekati fase siklus hidup yang membenarkan investasi
Persediaan bahan baku dan komponen cukup dan kualitas seragam
Terorganisir di sekitar produk atau keluarga dengan produk bervolume tinggi dan bervariasi rendah

## Slide 82: Repetitive and Product-Oriented Layout
Volume is adequate for high equipment utilization
Product demand is stable enough to justify high investment in specialized equipment
Product is standardized or approaching a phase of life cycle that justifies investment
Supplies of raw materials and components are adequate and of uniform quality
Organized around products or families of similar high-volume, low-variety products

## Slide 83: Product-Oriented Layouts
Lini Fabrikasi
  Membangun komponen pada serangkaian mesin
  Mesin serba cepat
  Perlu perubahan mekanis atau teknik untuk menyeimbangkan
Lini Perakitan
  Menempatkan bagian fabrikasi bersama pada serangkaian workstation
  Ditopang oleh tugas kerja
  Seimbang dengan memindahkan tugas
Kedua jenis garis harus seimbang sehingga waktu untuk melakukan pekerjaan di setiap stasiun adalah sama

## Slide 84: Product-Oriented Layouts
Fabrication line
  Builds components on a series of machines
  Machine-paced
  Require mechanical or engineering changes to balance
Assembly line
  Puts fabricated parts together at a series of workstations
  Paced by work tasks
  Balanced by moving tasks
Both types of lines must be balanced so that the time to perform the work at each station is the same

## Slide 85: Product-Oriented Layouts
Biaya variabel per unit rendah
Biaya penanganan material rendah
Mengurangi persediaan dalam proses kerja
Pelatihan dan supervisi lebih mudah
Throughput cepat
Keunggulan
Diperlukan volume tinggi
Penghentian kerja di titik mana pun akan mengikat seluruh operasi
Kurangnya fleksibilitas dalam produk atau tingkat produksi
Kelemahan

## Slide 86: Lini Perakitan McDonald

## Slide 87: Assembly-Line Balancing
  Tentukan waktu siklus
  Hitung teoritis?
  Jumlah minimum? Workstation
  Seimbangkan garis dengan menugaskan tugas-tugas spesifik ke workstation
Tujuannya adalah untuk meminimalkan ketidakseimbangan antara mesin atau personil saat memenuhi output yang dibutuhkan
Mulai dengan hubungan dengan pendahulunya

## Slide 88: Assembly-Line Balancing
Objective is to minimize the imbalance between machines or personnel while meeting required output
Starts with the precedence relationships
  Determine cycle time
  Calculate theoretical minimum number of workstations
  Balance the line by assigning specific tasks to workstations

## Slide 89: Wing Component Example
TABLE 9.2 |  | Precedence Data for Wing Component |  |  |  | 
TASK | ASSEMBLY TIME (MINUTES) |  |  |  | TASK MUST FOLLOW TASK LISTED BELOW | 
A |  |  | 10 |  | – | 
B |  |  | 11 |  | A | 
C |  |  | 5 |  | B | 
D |  |  | 4 |  | B | 
E |  |  | 11 |  | A | 
F |  |  | 3 |  | C, D | 
G |  |  | 7 |  | F | 
H |  |  | 11 |  | E | 
I |  |  | 3 |  | G, H | 
Total time |  |  | 65 |  |  | 
Ini berarti tugas B dan E belum bisa dikerjakan sampai tugas A diselesaikan

## Slide 90: Wing Component Example
TABLE 9.2 |  | Precedence Data for Wing Component |  |  | 
TASK | ASSEMBLY TIME (MINUTES) |  |  |  | TASK MUST FOLLOW TASK LISTED BELOW
A |  |  | 10 |  | –
B |  |  | 11 |  | A
C |  |  | 5 |  | B
D |  |  | 4 |  | B
E |  |  | 11 |  | A
F |  |  | 3 |  | C, D
G |  |  | 7 |  | F
H |  |  | 11 |  | E
I |  |  | 3 |  | G, H
Total time |  |  | 65 |  | 
I
G
F
C
D
H
B
E
A
10
11
11
5
4
3
7
11
3
Figure 9.12
480 Tersedia menit per hari
40 Unit dibutuhkan
Cycle time =
Waktu produksi tersedia
per hari
Unit dibutuhkan per hari
= 480 / 40
= 12 menit per unit
Minimum banyaknya stasiun kerja
= 65 / 12
=5.42, or 6 stasiun

## Slide 91: Wing Component Example
TABLE 9.2 |  | Precedence Data for Wing Component |  |  | 
TASK | ASSEMBLY TIME (MINUTES) |  |  |  | TASK MUST FOLLOW TASK LISTED BELOW
A |  |  | 10 |  | –
B |  |  | 11 |  | A
C |  |  | 5 |  | B
D |  |  | 4 |  | B
E |  |  | 11 |  | A
F |  |  | 3 |  | C, D
G |  |  | 7 |  | F
H |  |  | 11 |  | E
I |  |  | 3 |  | G, H
Total time |  |  | 65 |  | 
I
G
F
C
D
H
B
E
A
10
11
11
5
4
3
7
11
3
Figure 9.12
480 available mins per day
40 units required
Cycle time =
Production time available per day
Units required per day
= 480 / 40
= 12 minutes per unit
Minimum banyaknya stasiun kerja
= 65 / 12
=5.42, or 6 stations

## Slide 92: Wing Component Example
TABLE 9.3 | Layout Heuristics That May Be Used to Assign Tasks to Workstations in Assembly-Line Balancing | 
1. Longest task time |  | From the available tasks, choose the task with the largest (longest) task time
2. Most following tasks |  | From the available tasks, choose the task with the largest number of following tasks
3. Ranked positional weight |  | From the available tasks, choose the task for which the sum of following task times is the longest
4. Shortest task time |  | From the available tasks, choose the task with the shortest task time
5. Least number of following tasks |  | From the available tasks, choose the task with the least number of subsequent tasks

## Slide 93: Wing Component Example
Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 3
Station 5
Station 6
Station 6
I
G
F
H
C
D
B
E
A
10
11
11
5
4
3
7
11
3
Figure 9.13
480 Tersedia menit per hari
40 Unit dibutuhkan
Waktu siklus = 12 menit
Stasiun kerja
minimum
= 5.42 atau 6

## Slide 94: Wing Component Example
TABLE 9.2 |  | Precedence Data for Wing Component |  |  | 
TASK | ASSEMBLY TIME (MINUTES) |  |  |  | TASK MUST FOLLOW TASK LISTED BELOW
A |  |  | 10 |  | –
B |  |  | 11 |  | A
C |  |  | 5 |  | B
D |  |  | 4 |  | B
E |  |  | 11 |  | A
F |  |  | 3 |  | C, D
G |  |  | 7 |  | F
H |  |  | 11 |  | E
I |  |  | 3 |  | G, H
Total time |  |  | 65 |  | 
I
G
F
C
D
H
B
E
A
10
11
11
5
4
3
7
11
3
Figure 9.12
480 Tersedia menit per hari
40 Unit dibutuhkan
Efficiency =
∑ Task times
(Actual number of workstations) x (Largest cycle time)
= 65 minutes / ((6 stations) x (12 minutes))
= 90.3%